建设项目环境影响报告表

（送审稿）

项目名称：七二三所高邮湖试验场扩建项目

建设单位：中国船舶重工集团公司第七二三研究所

编制日期：2020年10月

江苏省生态环境厅

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、项目名称——指项目立项批复时的名称应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写其起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染物防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 七二三所高邮湖试验场扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 |
| 法人代表 | 杨吟华 | 联系人 | 刘国华 |
| 通讯地址 | 江苏省高邮市菱塘回族乡清真村 |
| 联系电话 | 18952575348 | 传真 | -- | 邮政编码 | 225266 |
| 建设地点 | 江苏省高邮市菱塘回族乡清真村 |
| 立项 审批部门 | 扬州高邮市发展改革委 | 项目代码 | 2019-321003-24-03-664208 |
| 建设性质 | 新建□改扩建☑技改□ | 行业类别 及代码 | C6531信息系统集成服务 |
| 占地面积 (平方米) | 79888 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 36960 | 其中：环保投资(万元) | 200 | 环保投资占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 (万元) | - | 预期投产日期 | 2021年 |
| 主要原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）； 原辅材料（包括名称、用量） 本项目不涉及原辅材料消耗，主要生产设备如表1-1所列。 |
| 水及能源消耗量 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 水（吨/年） | — | 燃油（吨/年） | — |
| 电（千瓦时/年） | — | 燃气（标立方米/年） | — |
| 燃煤（吨/年） | — | 其他（吨/年） | — |
| 废水（工业废水(、生活废水(）排水量及排放去向 本次改建项目实行“雨污分流、清污分流”制。现有新增生活污水排放量约360t/a，经化粪池处理后，达接管标准后由高邮市政部门拖运湖西污水处理厂进行处理后，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准入向阳河。 |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本项目微波信号源等设备电磁辐射影响不在本次评价范围 |
| 表1-1 主要生产设备表 序号 设备名称 型号 改建前数量 改建后数量 备注 1 配电柜 XGN、GGD2、SCB10-630 9套 9套 现有 2 微波信号源 SMR40 1套 1套 现有 3 功率计 NRP 1套 1套 现有 4 数字示波器 SDA740Zi 1套 1套 现有 5 电动叉车 国产 1套 1套 现有 6 指挥与控制系统 计算机、显示屏及控制软件构成 0 1套 新增 7 通信系统 光纤、通信计算机及通信软件构成 0 1套 新增 8 真值测量系统 小功率信号源、天线及网线等构成 0 1套 新增 9 XX模拟系统 信号源、示波器、光纤及控制软件构成 0 1套 新增 10 电子设备 --- | 0 2套 新增 工程内容及规模 1.项目由来 中国船舶重工集团公司第七二三研究所(简称“七二三所”)是中国船舶重工集团公司所属的国家重点科研单位，始建于1968 年,主要从事雷达与电子对抗系统及设备的设计、 开发、生产和服务。近年来，“七二三所” 还积极开展军贸出口和民品开发工作，研制开发的产品涉及医疗、电子、冶金、化工等行业。 2007年底“七二三所”在高邮菱塘回族乡北岗村龙王组征地6万平方米建设高邮综合试验场(一期),作为该单位研发产品的配套试验工程，主要功能为对“七二三所”生产的部分舰船电子设备进行调试、试验。2013年取得原扬州市环保局环评批复（扬环审批[2013]115号），2016年10月通过原高邮市环保局组织的竣工环保验收。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院 682 号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部 44 号令）以及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令第 1号）等环境保护的有关规定，本次改扩建项目类别属于“三十七、研究和试验发展 ”、“108、研发基地-其他”项，需编制环境影响报告表。为此，七二三所委托我公司承担该项目环境影响报告表的编制工作。我公司接受委托后，组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的工程特征和项目建设区域的环境状况，对过程环境影响因素进行了识别和筛选，在此基础上编制了本项目环境影响报告表。 2.项目概况 项目名称：七二三所高邮湖试验场扩建项目； 建设性质：改建； 建设地址：高邮市菱塘回族乡清真村； 职工人数：原有项目12人，本项目新增5人，项目建成后全厂定员17人； 生产制度：实行单班制，工作时间为7:00-11:00、13:00-17:00，全年工作时间300天。 3.建设内容及生产规模 改扩建项目完成前后，全厂的主体工程及产品方案如表1-2所列。 表1-2 改扩建项目产品方案及生产工艺 序号 工程名称 改扩建前后变化内容 运行时间 改建前 改建后 增量 1 测试、调试、实验系统 6套/年 6套/年 +0 2400h 2 装备性能仿真、测试与评估试验 - - - 2400h 注：项目不涉及生产，主要为试验活动。 4.项目公辅工程 （1）给水 项目用水由城市自来水管网提供。 （2）排水 全厂排水采用“雨污分流”的排水方式，雨水经厂区雨水管网接入周边市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后由高邮市政拖运至湖西污水处理厂进行处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准入向阳河。 （3）供电 本项目用电接市政电网，总用电量为300000千瓦时/年。 本项目公用及辅助工程情况如表1-3所列。 表1-3 改造项目建成后公用及辅助工程表 建设名称 改建前 改建后 备 注 主体 工程 试验协调中心 2638.53m2 2638.53m2 3层，现有 试验楼 3351.38 m2 3351.38 m2 2层，局部8层，现有 综合试验中心 - 3150 m2 基地1（龙王组） 4层，新建 试验楼 - 2100 m2 2层，新建 设备联调中心 - 1200 m2 2层，新建 试验研究中心 - 3000 m2 8层，新建 试验研训中心 - 1750 m2 基地2（桥头组、大堰组） 3层，新建 天线测试中心 - 1400 m2 2层，新建 设备联调存储中心 - 1500 m2 2层，新建 试验评估中心 - 3000m2 5层，新建 公用 工程 供电 25000千瓦时/年 325000千瓦时/年 电网供给 新增300000千瓦时/年 供水 151t/a 226t/a 区域供水新增75t 排水 128 t/a 188t/a 本项目建成后全厂排水188t/a 环保工程 废水处置 生活污水 128t/a 经生活污水化粪池处理后高邮市政拖运至湖西污水处理厂 188t/a 经生活污水化粪池处理后高邮市政拖运至湖西污水处理厂 - 噪声处置 隔声、吸声、减震措施 - 固废处置 生活垃圾堆放区 现有 |
| 5.项目周边概况及厂区平面布置 基地1周围四址：项目东侧为空地；南侧为空地；西侧为七二三所一期项目，北侧为高邮湖。 基地1周围四址：项目东侧为空地；南侧为空地；西侧为空地，北侧为空地。 厂区生产车间平面布局合理性分析： 本项目厂区内布局紧凑、试验流程衔接有序，办公区域远离高噪声设备，保证日常办公环布局较为合理。综上所述，设备布局布置合理。项目平面布置图见附图3。 6.产业政策相符性分析 经查阅，建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本，2013年修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，也不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为允许类项目。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 7.“二六三”相符性分析 苏政办发[2017]30 号方案中要求，2017 年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械 设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、 油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底部涂装和 木地板涂装等工序全面使用水性等低 VOCs 含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低 VOCs 含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、 紫外光固化等低 VOCs 含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs 含量的胶黏剂替代。 本项目不涉及有机溶剂，属于无污染工序，故本项目符合“两减六治三提升”的要求。 8.《扬州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相符性 对照《扬州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》“深化工业污染治理”，2020年底前，实施VOCs专项整治方案。重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目。本项目不涉及有机溶剂，符合《扬州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》中的相关要求。 9.“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 ①生态保护红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)，和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号），本项目所在地周围最临近的生态红线区为高邮湖湿地县级自然保护区，高邮市生态空间保护区域分布图见附图四，项目周边生态红空间区域保护规划如表1-4所列。 表1-4 项目周边涉及国家级生态保护红线区域 红线区域名称 主导生态功能 红线区域范围 面积（km2） 国家级生态保护红线范围 生态空间管控区范围 总面积 国家级生态保护红线面积 生态空间管控区面积 高邮湖湿地县级自然保护区 生物多样性保护 包括自然保护区核心区、缓冲区和实验区。核心区：面积为5608 公顷，范围为南至高邮湖大桥北侧 20 米，南围郭集镇部分距离滨湖大堤 1000 米，东至老庄台河西岸带，北至湖心区域，西至湖心区域。缓冲区：面积为 9937 公顷，范围为南至邮仪公路北侧 20 米，以及距离送桥镇、菱塘乡滨湖岸线大堤 1000 米，东至老庄台河东岸带，北至湖心区域，西北段至高邮、金湖行政边界，西至湖心区域。实验区：面积为 32181 公顷，范围为南至邵伯湖以及郭集、菱塘滨湖岸线大堤，东至深泓河东岸带，北至西夹滩，西至湖心区域含高邮金湖行政边界及高邮天长行政边界 / 477.26 477.26 / 根据表1-4及附图四可知，本项目与以上红线区域无相交区域。距离本项目最近的生态空间区域是高邮湖湿地县级自然保护区约65m，因此，本项目的建设符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发[2018]74号)和《江苏省生态空间管控区域规划的要求。本项目不占用生态红线区内用地，不在其保护区范围内从事禁止行为，所以本项目建设与《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》，相关要求相符。 对照《关于〈高邮市高邮湖菱塘水源地保护区划分方案〉的请示》（扬府发〔2018〕202号） 序号 城市 名称 水源地名称 水厂 名称 水源所在地 水源地类型 一级保护区 一级保护区 准保 护区 水域 陆域 水域 陆域 1 扬州 高邮市高邮湖菱塘水源地 | 高邮湖西水厂 高邮湖 湖泊 以取水口为中心，半径500m的水域范围 一级保护区外延1000m的水域和陆域范围 二级保护区外延1000m的水域和陆域范围 本项目基地1虽位于高邮市高邮湖菱塘水源地二级保护区内，但是在运行中主要产生电磁辐射污染，无生产废水及试验废水，本项目不设污水排口，生活污水经预处理后委托高邮市政部门外运，符合《水污染防治法》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》等相关法规文件“禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目”的规定，从环保角度具有政策可行性。（附件5 专家咨询意见） ②与环境质量底线的相符性分析 本项目所在地大气环境除 PM2.5 数据超标，其他因子基本满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；向阳河地表水各监测断面因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III 类标准要求；厂界四周声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1 类标准。本项目生活污水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 ③与资源利用上线的对照分析 本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 根据《江淮生态经济区高邮市产业准入和生态管控正负面清单》的通知（邮政发[2018]52 号），本项目不属于《江淮生态经济区高邮市产业准入负面清单（禁止类）》中的禁止发展产业；不属于《江淮生态经济区高邮市产业准入限制清单》中的限制发展产业。 表1-5 江淮生态经济区高邮市产业准入负面清单（禁止类） 序号 门类 禁止发展产业 1 工业 石油化工、炼焦炼油 2 一般化工产业 3 农药生产加工 4 造纸业 5 粘土砖及水泥建材 6 密度板、胶合板和刨花板加工制造 7 船舶修造业 8 普通玻璃生产 9 缫丝和印染业 10 皮革加工业 表1-6 江淮生态经济区高邮市产业准入限制清单 序号 门类 禁止发展产业 1 工业 钢铁冶炼 2 有色金属冶炼及压延加工 3 有机肥、掺混肥生产加工 4 多晶硅制造产业 5 普通纺织业 6 白酒生产 7 传统印刷业 8 橡胶、塑料制品 9 涉铅产业 10 涉废产业 | 11 电镀加工业 12 农业 非禁养区的畜禽养殖、水产养殖业 13 畜禽屠宰业 由表1-5和1-6可知，本项目符合《江淮生态经济区高邮市产业准入和生态管控正负面清单》的通知（邮政发[2018]52 号）。 本次环评对照与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室第89 号）如表1-7所列。 表1-7与《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室第89 号）相符性 序号 文件相关内容 相符性分析 相符性 1 禁止在长江干支流 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，仅在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目 本项目位于高邮市菱塘回族乡，属于信息系统集成服务项目，符合文件要求 相符 2 禁止新建、扩建不符合国家石化、现在煤化工等产业布局规划的项目 相符 3 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 相符 4 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 相符 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”（即生态红线、环境质量底线、资源利用上线 及环境准入负面清单）的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 2007年底“七二三所”在高邮菱塘回族乡北岗村龙王组征地6万平方米建设高邮综合试验场(一期),作为该单位研发产品的配套试验工程，主要功能为对“七二三所”生产的部分舰船电子设备进行调试、试验。2013年取得原扬州市环保局环评批复（扬环审批[2013]115号），2016年10月通过原高邮市环保局组织的竣工环保验收。 一、企业现状生产工艺 图1-1 现有项目生产工艺流程及产污环节示意图 1.工艺流程说明： 本项目仅对该单位生产制造部生产的电子工程系统进行整机测试、 调试试验。 整个过程无工艺废水、 废气产生， 也不涉及原辅材料的使用。 二、污染物产生情况 1.废水 现有员工12人，用水量为151m3/a，生活污水排放量为128m3/a。其污染因子主要是COD、SS、氨氮、总磷产生浓度分别为350mg/L、250mg/L、30mg/L、5mg/L。生活污水经化粪池处理后委托高邮市政部门拖运至湖西污水处理厂处理。 2.废气 项目不产生废气。 3.噪声 项目投产后，主要噪声为各类设备运行噪声，在采取相应的消声、隔声措施的情况下，项目厂界噪声预测点能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 4.固废 本项目固废主要为生活垃圾。生活垃圾由环卫清运。 表1-8 污染物排放情况汇总表 （单位：t/a） 固废 产生量 处理处 置量 综合利 用量 排入外环境量 生活垃圾 1.8 1.8 0 0 废水 产生量 削减量 接管量 排入外环境量 废水量 128 0 / 高邮市政部门拖运 COD 0.04 0 / SS 0.03 0 / NH3-N 0.004 0 / TP 0.001 0 / 三、现有项目存在的问题及整改措施 公司现有项目生活污水委托高邮市政部门拖运至湖西污水厂处理达标后排放；噪声源经采取隔声等措施治理后厂界噪声能达标排放；固废全部处置或综合利用，对周围环境影响很小，不存在明显的环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

1、地理位置 高邮市地处长江三角洲的江苏省中部，行政隶属江苏省扬州市，位于北纬32°47'，东经119°25'， 地处江淮平原南端，东邻兴化，南连江都、邗江、仪征，西接天长(安徽)、金湖，北接宝应。 2、地形、地貌 高邮市地质构造属高邮凹陷的主体部分，并跨及东荡、柳堡、菱塘地凸起的一-部分， 高邮凹陷是苏北盆地南部东台凹陷内的次- -级 构造单元，其北缘为建湖隆起，南界为江都隆起，西接金湖凹陷，为-近东北向的南陡北缓的箕状凹陷。高邮市地形以平原为主，地势东北较低洼，大多为水乡平原，地面标高一般在2-3.3米之间(青岛标高)。土质主要为粘土，土层较厚，地耐压力8吨/平方米，工程地质条件较好，一般建筑不需打桩。按照国家地震烈度区划分，本区为6度。高邮市土壤分为3个土类，8个亚类，16 个土层，38 个土种。 3、气候特征 高邮市的气候属于亚热带北纬湿润季风区，具有气候温和、雨量充沛、四季分明、日光充足、无霜期长等特点。季风显著，冬季盛行干冷的偏北风，夏季多为湿热的东南风到南风，春季多为东南风，常年主导风为东南风，平均风速3.6m/s， 历年最大风速为20m/s， 年平均气温14.6°C, 年最低气温-4°C，最高气温为38°C。年平均降雨量为1014mm，年平均气压为1016毫巴，年平均相对湿度为7%，无霜期为220天，年均日照数为1931h。 4、水文 高邮市域南北长50.4km,东西宽57.6km,总面积1963km2 ,水面约占40%。高邮湖为江苏第三大湖，依傍着宽阔的京杭大运河，众多湖滩分布东西，数百条河流交错有致，为扬州市水面最多的县份。全市境内河湖交错，全市水系以运河为界分东中西三个部分，西部为高邮湖及低丘平岗地区的山塘，中部为横贯南北的京杭运河，东部为里下河水网，水网密度为2.83km/km2,年径流总量为15亿m3 建设项目生活污水最终纳污河流为向阳河，向阳河是高邮市湖西地区的条集防洪、排涝、引水、交通等功能的重要骨干河道。南北向与高邮湖、邵伯湖相通，东西向连接沿湖圩区和丘陵山区，串联湖西四乡镇。向阳河西起天山红旗冲，东至邵伯湖蔡花港，该段是天山黄楝、红旗冲、送桥唐营、徐桥、常集、明庄等润沟汇流的总润河;中间由丰收闸向北延伸至操兵坝闸，该段将郭集大圩内分成两个区域。起到分框排涝及引高邮湖水灌溉的作用:操兵坝闸外穿越郭集大圩黄圩外滩由菱塘大圩卫东闸向西延伸至三里站.该段担负菱塘回族乡腹部丘陵区域的撒洪及引水灌溉。向阳河河道总长25.4km.流域面积204.0kmm2 (含仪征、邗江丘陵山区的汇水面积)，覆盖湖西地区30个行政村(社区)和15万亩耕地。受益人口约11万人。 5、生态环境 淡水渔业资源丰富，碧波浩淼的高邮湖、京杭大运河高邮段以东成网的河渠、东北部成片的荡滩，为发展淡水养殖提供了条件，同时也适宜于高邮鸭、扬州鹅的生长。水产资源有银、鲤、青、草、白鱔鱼和蟹、虾等63种;野生动物资源有野鸡、野鸭、秧鷂、野兔、黄鼠狼等，鸟类约120种，其中国家一级保护鸟类有东方白鹳、 大鸨、丹顶鹤等。 6、土壤与植被 高邮市植被属于落叶阔叶与常绿阔叶混交林类型，由于长期的农业生产及开发活动，自然植被已不复存在，目前本区域植被以人工植被为主，主要种植绿化草木。 林木有人工林地，农田林网，还有在圩堤、滩地、名宅四周和沟架、道路两侧种植的树木，主要树种包括泡桐、水杉、意杨、池杉等经济用材林和果树。农田作物主要有小麦、水稻、油菜等，其次还有藕、大豆、芝麻等经济作物。

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、空气环境质量 （1）空气质量达标区判定 根据2019 年度高邮市环境空气监测数据，二氧化硫年均浓度为11μg/m3；二氧化氮年均浓度为31μg/m3；可吸入颗粒物年均浓度为68μg/m3，符合国家《环境空气质量标准》中的二级标准值；细颗粒物年均浓度为41.5μg/m3，超过国家空气二级标准0.19 倍。一氧化碳日均浓度范围为0.06-1.95mg/ m3，全年日均值达标率100%；臭氧最大8 小时滑动平均年均浓度为102μg/m3，监测统计结果如表3-1所列： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg/m³） 标准值 （μg/ m³） 占标率 （%） 达标情况 PM2.5 年平均质量浓度 41.5 35 119 否 PM10 年平均质量浓度 68 40 97.1 是 O3 90%日最大8小时平均质量浓度 102 160 63.75 是 NO2 年平均质量浓度 31 40 77.5 是 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 是 CO 95%日平均质量浓度 60-1950 4000 1.5-48.75 是 由上表可知，大气环境基本污染物中O3、PM10、CO、SO2 和NO2 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。PM2.5 不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。本项目所在区域为空气质量不达标区。 区域削减:根据关于印发《高邮市2020年度大气污染防治工作计划》的通知(邮大气办(2020) 12 号)和《高邮市打赢蓝天保卫战2019-2020 年行动计划实施方案》(邮政办发 (2019) 70号)，全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。强化工业企业无组织排放管控，2019 年起，全市水泥、砖瓦建材、钢铁、燃煤锅炉、船舶运输、港口码头等重点行业以及其他行业中无组织排放较为严重的重点企业，完成颗粒物无组织排放深度整治任务。严格施工扬尘监管，建立施工工地管理清单，并动态更新。因地制宜稳步发展装配式建筑。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。严格执行《建筑工地扬尘防治标准》，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，2019年起，城市规划区范围内，建筑面积10000 平方米以上的建筑工地安装在线监测和视频监控，并与当地有关主管部门联网。将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。扬尘防治检查评定不合格的建筑工地一律停工整治，限期整改达到合格。2020年起，拆迁工地洒水或喷淋措施执行率达到100%。 加强道路扬尘综合整治，及时修复破损路面，运输道路实施硬化。加强城区绿化建设，裸地实现绿化、硬化。推进运用车载光散射、走航监测车等技术，检测评定道路扬尘污染状况。经采取上述措施，高邮市环境空气污染状况有所缓解，环境空气质量指数整体向好。 2、地表水环境质量 本项目污水由高邮市政部门拖运至湖西污水处理厂，纳污水体为向阳河。本次评价引用《扬州市健松镀锌有限公司金属表面处理加工项目环境影响报告书》于2019 月5月18 日~2019 年5 月20 日对向阳河水质的监测，本项目污水与扬州市健松镀锌有限公司的污水均接管高邮湖西污水处理厂，纳污水体均为向阳河，向阳河地表水三个监测点位均一致，故引用以上现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办（2016）185 号）的要求。监测结果如表3-2所列。 表3-2 地表水环境监测结果 采样地点 项目 pH COD SS NH3-N TP 向阳河湖西污水处理厂排口上游500m 范围 6.92-7.28 17-20 6-12 0.11-0.204 0.17-0.21 均值 / 18.5 9.167 0.1575 0.19 超标率 0 0 0 0 0 向阳河湖西污水处理厂排口下游500m 范围 6.98-7.14 18-21 8-12 0.12-0.244 0.15-0.18 均值 / 19.3 9.833 0.178 0.168 超标率 0 0 0 0 0 向阳河湖西污水处理厂排口下游1500m 范围 7.02-7.12 9-14 4-10 0.294-0.347 0.15-0.21 均值 / 12.7 9.667 0.114 0.152 超标率 0 0 0 0 0 标准值 6-9 ≤20 ≤30 ≤1.0 ≤0.2 根据《江苏省地表水（环境）功能区划登记表》，向阳河属于III 类功能区，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III 类标准。由检测结果可知，向阳河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准。 3、声环境质量 扬州力舟环保科技有限公司于2020年10月8日-10月9日对项目所在地声环境质量进行了监测，根据现场监测，东、南、西、北厂界噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类要求。 表3-2项目场界声环境现状监测结果 单位：LeqdB(A) 监测点位 2020.10.08 2020.10.09 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 51.3 40.4 51.5 40.9 N2 50.4 40.8 51.8 40.9 N3 51.6 40.2 51.5 40.5 N4 51.5 40.7 52.2 41.1 N5（居民点） 50.7 40.2 50.4 40.2 N6 52.2 40.9 52.1 41.1 N7 51.7 40.7 51.8 40.8 N8 51.6 40.3 52.1 41.1 N9 51.0 40.8 51.8 40.9 监测结果表明：在现有项目正常运行的情况下，本项目各厂界噪声均达到相应功能区类别要求，项目所在地声环境现状良好。 5、主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据本项目周边情况，确定主要环境保护目标见下表。 表3-12 建设项目大气环境保护目标一览表 名称 经纬度 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址最近方位 相对厂界距离/m 纬度 经度 119.24267 32.75326 北港 30人 二类区 南 130 119.23632 32.74721 老胡家庄 32人 二类区 西 100 119.24100 32.75124 花塘 140人 二类区 北 488 表3-13 建设项目周边其余环境保护目标 环境要素 环境保护目标 方位 最近距离（m） 规模 级别 水环境 高邮湖 N 65 / 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III类 声环境 厂界外1米 / / / 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中1类标准 生态环境 高邮市高邮湖菱塘水源地 N 800 / 生态空间管控区域范围

# 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；具体标准值如表4-1所列： 表4-1 大气环境各污染物浓度限值 污染物名称 取值时间 浓度限值 （μg/m3） 标准来源 SO2 1小时平均 500 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 24小时平均 150 年平均 60 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 年平均 40 PM10 24小时平均 150 年平均 70 PM2.5 24小时平均 75 年平均 35 CO 1小时平均 1000 24小时平均 4000 O3 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 TSP 1小时平均 200 日最大8小时平均 300 2、地表水环境质量标准 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，向阳河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，具体标准值如表4-2所列。 表4-2 地表水环境质量标准限值单位（单位：mg/L，pH无量纲） 类别 pH COD DO 总磷 氨氮 SS* III 6-9 ≤20 ≥5 ≤0.2 ≤1.0 ≤30 * 悬浮物参照执行水利部试用标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）相应标准。 3、声环境质量标准 本项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准，标准值如表4-3所列。 表4-3 声环境质量标准限值（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 1 55 45 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 本项目运营不产生废气。 2、废水： 项目生活污水经化粪池预处理后由高邮市政部门拖运至湖西污水处理厂，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中一级标准的A标准。具体标准如表4-4和4-5所列： 表4-4湖西污水处理厂接管水污染物接管标准 序号 排放口 编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定 商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 pH 湖西污水厂接管标准 6～9 SS 370 COD 270 TP 4 NH3-N 20 表4-5 污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 污染物 区域污水处理厂尾水排放标准 标准来源 pH 6～9 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 SS 10 COD 50 TP 0.5 NH3-N 5（8） 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声： 本项目营运期四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标。具体如表4-6所列。 表4-6 噪声排放标准 单位：dB（A） 阶段 时段 标准限值 执行标准 营运期 昼间 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1类标准 夜间 45 4、固体废物： 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目污染物排放总量如下： 表4-7 全厂污染物排放量汇总 （单位：t/a） 类别 污染物 名称 现有项目 排放量 改建项目排放量 以新带老削减量 改建后全场排放量 改建前后变化量 已批复量 废水 水量 128 60 0 188 +60 - COD 0.04 0.034 0 0.074 +0.034 - SS 0.03 0.024 0 0.054 +0.024 - 氨氮 0.004 0.0012 0 0.0052 +0.0012 - TP 0.001 0.00025 0 0.00125 +0.00025 - 废气 / / / / / / / 种类 污染物名称 原有项目处置量 改建项目 以新带老量 增减量 产生量 处置量 排放量 固废 生活垃圾 1.8 0.75 0.75 0 / +4.5 总量平衡方案： 扩建项目： 废水：本项目新增接管废水污染物量为：废水量：60t/a、CODCr：0.034t/a、SS：0.024t/a、 NH3-N：0.0012t/a、TP：0.00025t/a，作为接管总量考核指标；新增排入外环境水污染物总量为：废水量：60t/a、CODCr：0.003t/a、SS：0.0025t/a、NH3-N：0.0003t/a、 TP：0.00005t/a，本项目废水总量在湖西污水处理厂内平衡。 固废：本项目固体废物均妥善处置，零排放，无需申请总量。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述(图示) 1、施工期工艺流程 图5-1 施工期施工流程及产污环节简图 工艺流程简述： （1）场地平整 建设项目施工前，将对施工场地表面的碎石、杂草进行清理，并利用压路机分片压碾，浇水湿润填土以利于密实。然后利用起重机械吊起特制的重锤来冲击基土表面，使地基受到压密，一般夯打为8~12遍。该工段主要污染物为施工机械产生的噪声、扬尘和车辆尾气。 （2）主体工程 本项目主体工程主要为生产车间建设，生产车间均为钢结构。本项目现场不建设混凝搅拌站，主要污染物为施工扬尘、机械尾气及施工设备产生的噪声等。 （3）设备安装 主要为生产设备及电路安装工程，其主要污染物为噪声。 整个施工过程中会产生生活污水、生活垃圾、施工废水、噪声等。 2、营运期工艺流程 该项目营运期间产品生产工艺流程如下： 图5-1 生产工艺流程图 工艺说明： 本试验场主要用于电子信息装备的科研试验，包括试验计划下达、系统恢复、系统联调、试验场景规划、试验开展、试验评估及撤收等流程，全过程无原辅料投入、无产品生成，其形式为设计验证与数据分析，主要消耗电源。 5.2主要污染工序 5.2.1施工期污染源分析 1、废水污染源 施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。施工人员高峰时有10人，用水量按50L/人·d（根据《给排水设计手册》）测算，生活污水产生量按日用水量的80%计，则生活污水最大排放量为0.4m3/d。建筑废水来自砂石冲洗、设备车辆冲洗等，据类比调查，废水产生量约为1m3/d。 生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS；主要污染物的排放浓度为COD：330mg/L、SS：220mg/L、NH3-N：30mg/L、TP：4mg/L，污染物排放量初步估算为COD：0.040t/a、SS：0.026t/a、NH3-N：0.0036t/a、TP：0.0005t/a。 建筑废水中含有大量的泥沙与悬浮颗粒物，另有少量油污，基本无有机污染物，经施工现场临时设置的排污沟收集，沉淀池处理后，用于洒水控制扬尘。 2、废气污染源 施工阶段的大气污染源主要来自建筑垃圾搬运、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，建筑材料运输车辆产生的汽车尾气和钢结构厂房焊接时产生的焊接烟尘。 （1）施工扬尘 扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。根据北京市环境保护科研所等单位在市政施工现场的实测资料，在一般气象条件下，平均风速为2.4m/s，建筑工地内 TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的三级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。由于粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，因此，其排放量难以定量估算。 （2）施工交通尾气 项目施工现场机械虽较多，但主要以电力为能源，无废气的产生。只有运输车辆以汽、柴油为燃料，有交通尾气的排放。但它们的使用期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染，故在报告表中对此废气不予评价。 （3）焊接烟尘 项目厂房结构为轻钢结构，钢材在焊接时会产生焊接烟尘，由于焊接时间短，焊接烟尘产生量少，项目所在地空旷，风速较大，焊接烟尘扩散快，对周围环境影响较小。 3、噪声污染源 建筑施工期噪声源主要来自地基处理、钢结构材料的安装、施工机械运转、设备动力噪声等，噪声源强在83～95dB(A)之间。施工机械主要有推土机、挖掘机、装载机、电锯等，具体的噪声源强如表5-1所列。 表5-1 土建施工阶段机械噪声源强表 设备名称 挖掘机 推土机 装载机 电锯 噪声源强dB（A） 84 86 80 92 4、固体废弃物 施工阶段的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾和施工过程产生的建筑垃圾等。 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，施工期人数按10人计，则生活垃圾产生量为5kg/d，由市政环卫部门统一收集进行处理。根据同类施工统计资料，施工现场碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾产生量约为2kg/m2，本项目建筑面积为67390m2，故整个施工期建筑垃圾的产生量约为13.5t（不包括回填土），按建筑垃圾有关管理要求及时清运出场进行处置。施工过程中固体废物产生情况统计如表5-2所列。 表5-2 施工阶段固体废物排放状况 固体废物种类 日均产生量 整个土建施工期产生量 处置方式 施工人员生活垃圾 5kg 0.9t 交由当地环卫部门处置 建筑垃圾 － 13.5t 交由当地环卫部门处置 2、运营期污染物产生情况 主要污染工序： （1）废水：本项目产生生活污水； （2）噪声：主要为设备运行噪声； （3）固废；生活垃圾

污染源分析： （1）水污染物 该企业原有项目员工12人，生活污水经化粪池处理达标后委托高邮市政部门拖运至湖西污水处理厂处理。 本次项目新增5人，项目建成后，全厂定员17人。 生活用水：根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)，员工用水定额宜采用每人每班30L-50L，本项目员工用水定额采用每人每班50L，则全年生活用水量为75m3/a，生活污水量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为60m3/a。 类比同类项目生活废水水质，本项目生活污水的主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷等污染物，浓度分别为COD 330mg/L、SS 220mgL、氨氮35m g/L、总磷4mg/L、总氮50mg/L，生活污水经污水预处理设施处理后集中排入市政污水管网，最终由绿澄污水处理厂集中处理。 建设项目水污染产生及排放情况如表5-3至5-6所列。本项目运营时给排水平衡图如图5-2和5-3所示。 图5-2 本项目给排水平衡图（单位t/a） 图5-3 全厂给排水平衡图（单位t/a） 表5-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染 物种 类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD 、SS、氨氮、总磷、 湖西污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 TW001 化粪池 生化 处理 DW 001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表5-4 废水间接排放口基本情况表 序号 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间接排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L） 1 DW001 119.24421 32.75604 0.006 绿澄污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 7:00~11:00；13:00~17:00 湖西污水处理厂 COD 50 SS 10 氨氮 5（8） TP 0.5 TN 15 表5-5 项目水污染产生及排放状况 废水 类别 废水量 (m3/a) 污染物 名称 处理前 治理 措施 污染物接管 接管方式 与去向 污染物最终排放 浓度 (mg/L) 产生量 （t/a） 浓度 (mg/L) 接管量 （t/a） 浓度 (mg/L) 排放量 （t/a） 生活废水 60 COD 330 0.020 生活污水预处理设施 280 0.034 湖西污水处理厂 50 0.003 SS 220 0.013 200 0.024 10 0.0025 氨氮 35 0.0021 20 0.0012 5 0.0003 TP 4 0.00025 4 0.00025 0.5 0.00005 TN 50 0.003 30 0.004 15 0.0001 表5-6 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 DW001 COD 280 0.0001 0.034 2 SS 200 0.00008 0.024 3 氨氮 20 0.000004 0.0012 4 TP 4 8.3E-7 0.00025 5 TN 30 0.00001 0.004 全厂排放口合计 CODcr 0.034 SS 0.024 氨氮 0.0012 TP 0.00025 TN 0.004 （2）噪声 本项目产生的噪声主要来源于调试、 试验， 噪声源强在45～ 60dB (A) 之间。 表5-7 噪声产生源强情况 名称 数量 （台/套） 单台等效声级（dB(A)） 治理措施 预计降噪效果（dB(A)） 微波信号源 1 45 加减震器、距离衰减 20 数字示波器 1 45 20 电子设备 2 60 20 （3）固体废物 建设项目产生的固废主要为生活垃圾。 ①生活垃圾 生活垃圾主要来自职工日常生活，本项目新增员工5人，年工作日300天，生活垃圾产生量0.5kg/d人，约0.75t/a。项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。 固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），对上述固体废物的属性进行判断，具体如表5-8所列： 表5-8 固体废物属性判断 序号 固废名称 产生 工序 形态 主要成分 产生量（t/a） 种类判断 固体废物 副产品 判定 依据 1 生活垃圾 职工生活 固态 纸、塑料等 0.75 √ / 《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017） 固体废物分析结果汇总 项目固体废物产生情况如表5-9所列。 表5-9 建设项目固废产生及处置情况 序号 固体 废物 属性 产生 工序 形态 主要 成分 危险 特性 废物 类别 废物 代码 产生量（t/a） 处置 方式 1 生活垃圾 一般 固废 职工生活 固态 纸、塑料等 / 其他 废物 / 0.75 环卫清运 本项目固废都得到合理的处置，不外排，对环境不会产生二次污染，固废环境保护措施可行，可避免固体废弃物对环境造成的影响。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度mg/m3 | 产生量t/a | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放量t/a | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | / | / | / | / | / | / |  |
| 水污染物 | 类型 | 污染物名称 | 产生 浓度（mg/L） | 产生 量（t/a） | 接管 浓度（mg/L） | 接管量（t/a） | 排放 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
|  | 生活污水 60t/a | COD | 330 | 0.020 | 280 | 0.034 | 50 | 0.003 | 绿澄污水处理厂 |
|  |  | SS | 220 | 0.013 | 200 | 0.024 | 10 | 0.0025 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.0021 | 20 | 0.0012 | 5 | 0.0003 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.00025 | 4 | 0.00025 | 0.5 | 0.00005 |  |
|  |  | TN | 50 | 0.003 | 30 | 0.004 | 15 | 0.0001 |  |
| 固 体 废 物 | 产生过程 | 污染物名称 | 产生量 （t/a） | 处理处置量（t/a） | 综合利用量（t/a） | 外排量（t/a） | 处理方式 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.75 | 0.75 | / | 0 | 环卫 清运 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 无 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期废气对环境的影响 主要包括建筑施工过程和建筑材料运输过程中产生的扬尘、建筑材料运输车辆产生的汽车尾气以及钢结构厂房焊接时产生的烟尘。 （1）扬尘 建设项目在施工期间扬尘的污染源较多，主要来源于： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程； ②建筑材料如水泥、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中因风力作用而产生的扬尘污染； ③运输车辆往来造成的地面扬尘； ④施工垃圾在其堆放和清运过程中将会产生扬尘。 为了尽可能减小项目施工期间对评价区域内环境空气质量形成的扬尘污染影响，本报告要求施工方必须做好施工期扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在连续晴天又起风的情况下，对弃土表面洒水；对临时堆放的泥土、易引起尘土的露天堆放的原材料应采取覆盖措施；对运输车辆采取覆盖措施，并且对工地的运输车辆清洗车轮；对混凝土搅拌站应在工棚内作业，施工工地应做到工地封闭作业，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生等。施工结束后，应尽早对场地内的裸露地面进行绿化、硬化工作，减少扬尘的产生量和预防水土流失。场地内可选取栽种易存活、好管理的本地品种，尽可能增大场地内、外的绿化面积，做到草、灌、木相结合。 通过采取上述防治措施，可大大降低施工扬尘产生量，把施工扬尘对周围环境的影响减至最低。 在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、宕渣、石灰等，若堆放时盖覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m 左右。在施工、土地平整、基建材料运输的过程中将产生大量扬尘，施工期间使局部环境空气受到污染，特别在干燥大风天气更为突出，因此在不影响工期的情况下，合理选择施工工期，尽量避免在夏季或大风干热天施工。基建施工过程中应注意文明施工，严格执行《扬州市建设施工扬尘污染控制环评技术规范（试行）》，防止建设过程中的扬尘对环境空气的影响。 （2）汽车尾气 项目建筑材料运输车辆产生的汽车尾气排放形式属于无组织排放，建议施工单位加强汽车运输的合理调配，压缩工区汽车密度，以减少汽车尾气的排放。 （3）焊接烟尘 项目施工期建设钢结构厂房钢管焊接时产生的焊接烟尘排放形式属于无组织排放，建议施工单位文明施工，加强管理，降低焊接烟尘对周围环境影响。 项目施工期废气经过采取各项措施后对周围环境影响较小。 2、施工期废水对环境的影响 施工期项目施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。 施工期污水污染源主要包括施工人员生活废水和施工作业污水。此外，渣土堆放不当也将对水体造成一定的影响。 （1）施工人员生活污水对水环境的影响 生活污水是工程建设期的主要水污染源，含有大量的细菌和病原体。本项目施工期拟配套建设污水临时收集装置，生活污水用作周边农田灌溉用水，对区域地表水环境影响很小。 （2）施工作业污水对水体环境的影响 施工废水包括机械设备运转产生的冷却水和洗涤水，以及建筑施工设备表面的润滑油﹑建筑施工机械设备跑﹑冒﹑滴﹑漏的燃料用油污水和建筑施工过程中产生的废弃用油污水等。施工过程中混凝土搅拌以及施工机械设备的冲洗也会产生一定量的污水。鉴于此，有必要在工程施工的同时，对这些污水进行集中收集，然后进行定点处理、回用，施工期废水产生量不大对周边环境影响较小。 3、施工噪声对项目区域声环境的影响 （1）影响分析 不同阶段采用不同施工机械，对环境所造成的噪声和振动的影响也不同。对环境所造成的影响主要是土石方阶段的推土机、挖掘机和装载机，结构阶段的施工设备噪声，以及物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声。施工机械的单体噪声级一般均在80dB(A)以上，且各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。根据类比资料，建设项目施工期间场界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所规定的施工厂界噪声限值，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，影响项目周围环境。 （2）噪声治理措施 为了减轻施工噪声对周围声环境影响，下面结合该项目的施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议。 ①降低声源的噪声强度。对基础施工过程中主要发声设备：风镐、气锤等，在条件允许情况下，应考虑采用以下措施进行代替，如使用水力混凝土破碎机代替风镐，这将都将大大降低噪声源强。 ②采用局部吸声、隔声降噪技术。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，在围障最好敷以吸声材料，以达到降噪效果。 ③建设单位和施工单位应合理安排施工时间、合理布局施工现场，减少施工噪声对周围居民的污染影响。 ④施工期噪声防治环境保护要求 a、建设单位在进行工程设计和编制工程预算时，应当包括建设项目工程施工期间噪声污染的防治措施和专项费用等内容。建设单位和施工单位应当根据建设项目工程施工需要安排噪声污染的防治费用，建设单位应当督促施工单位对产生的噪声达标排放。 b、禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因生产工艺上要求或者特殊需要必须夜间施工作业的，施工单位应在15日前以听证会等形式，征求周围公众和单位的意见，并提前报环保部门批准。 产生环境噪声污染的运输渣土、运输建筑材料和进行土方挖掘的车辆，应当在规定时间内进行施工作业。未经批准，不得在夜间使用产生严重噪声污染的大型施工机具。 c、施工单位在进行装修活动时，应当采取有效措施，以减轻、避免对周围环境造成噪声污染，午间和夜间不得使用电钻、电锯、电刨等产生严重环境噪声污染的工具进行装修作业。 d、尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。应合理安排运输时段，以减少扰民事件的发生。 e、施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 施工单位应严格执行以上措施，处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。 4、施工期固体废物对环境的影响 施工期固体废物主要为施工开挖土石方临时弃渣、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。 （a）施工开挖土石方产生的临时弃渣可结合本项目内其它地段施工填筑及绿化要求进行场内平衡后，多余的弃渣应及时由扬州市渣土办统一处理，否则其临时堆放的过程中将产生一定的水土流失及扬尘污染，应采取相应的防护措施。 （b）在建设过程中，建筑方应严格执行《城市建筑垃圾和工程渣土管理办法》，建筑垃圾应及时清扫、分拣，废物尽量回收再利用，碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，不能利用的部分及时清运，用于筑路或填埋低洼地。 （c）施工人员生活垃圾要收集在有防雨棚和防地表径流冲洗的临时垃圾池内，由环卫部门按时集中清运，纳入市政垃圾处理系统。 经上分析可知，根据各类固体废物的不同特点，分别采取不同的、行之有效的处理措施，项目建设过程中产生的各类固体废物均可得到妥善的、合理可行的处理处置，并将其对周围环境带来的影响降低到最低程度。 5、生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响 本项目的建设需将大部分地势不平的地段填平或挖平，将改变现有的土地利用状况。施工期另外一部分土地将作为临时性占地，用于施工材料的堆放，施工完毕后，临时性占地将复原，但施工时尽量要做到少占用临时用地，尽量做到将施工占地与项目占地重叠，不可避免的施工临时占地，应在施工完工后进行复垦绿化，恢复原貌。因此施工临时性占地的影响是短暂、可逆的。 （2）对自然植被的影响 项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘，施工过程挥洒的石灰和水泥，会对周围植物的生长带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响植物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去。石灰和水泥若被雨水冲刷渗入地下，会导致土壤板结，影响植物根系对水分和矿物质的吸收。另外，原材料的堆放、车辆漏油等还会污染土壤，从而间接影响植物的生长。虽然说随着施工的结束不再产生扬尘，情况会有所好转，但是这些影响并不会随施工的结束而得到解决。它们的影响将持续较长一段时间。因此，施工过程中，一定要处理好原材料和废弃材料的处理，对于运输车辆，也要尽量走固定的路线，将影响减小到最小的范围。 6、水土流失影响分析及防治措施 水土流失的危害性表现在：降低土壤肥力，水土流失一般冲走富含有机质的表层细土粒；水土流失造成河流水质混浊，影响了水体的使用功能；造成泥沙淤积，抬高河床，降低河道的泄洪能力。 项目施工期间必须采取一定系列水土保持措施减小该地区水土流失，项目施工仅在用地红线范围内，施工面积不大，施工场地地势平坦，不存在大的地形起伏，在采取水土保持措施后，项目施工期造成的水土流失可控制在最小范围，不会造成严重的水土流失情况。 二、营运期环境影响分析 营运期的环境影响分析主要包括生产过程产生的废水、噪声和固体废物对周围环境的影响。 1、水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后由高邮市政部门拖运至湖西污水处理厂处理。 （1）评价等级判定 本项目营运期废水主要为生活污水，无工艺废水产生。生活污水经化粪池处理后由高邮市政部门拖运至湖西污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B，具体如表7-1所列。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量 Q/（m3/d）； 水污染物当量数 W/（量纲一） 一级 直接排放 Q≥20000 或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200 且W＜6000 三级B 间接排放 - 对照表7-1可知，本项目生活污水排入市政污水管网，属于间接排放，因此地表水环境影响评价等级为三级B。 依据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中8.1章节，三级B项目主要评价内容包括：（a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；（b）依托污水处理设施的环境可行性评价。 （a）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ◆生活污水 本项目新增污水60 t/a，全厂生活污水产生量为188t/a，企业依托现有生活污水预处理设施进行生活污水处理，处理后的生活污水主要污染物浓度COD为280mg/L、SS为200mg/L、氨氮为20mg/L，能够达到湖西污水处理厂接管标准，由高邮市政部门拖运至湖西污水处理厂集中处理。 化粪池：化粪池置是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。本项目使用两格生活污水预处理装置，两格式生活污水预处理装置是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依此顺流至第二池，各池的主要原理： 第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于生活污水预处理装置底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：生活污水预处理装置的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 第二池：起进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。 企业现有的生活污水预处理装置设计处理能力为2m3/d，项目建成后全厂生活污水排放量为0.63m3/d。故现有的生活污水预处理装置能处理本项目生活污水。 （b）依托污水处理设施的环境可行性评价 ①湖西污水处理厂概况：湖西污水处理厂位于高邮市湖西新区，湖西污水处理系统服务范围覆盖包括送桥镇和菱塘乡，服务面积共计156.7km2。 湖西污水处理厂目前设计处理能力 2 万m3/d。一期工程规模1 万m3/d，工程于2010建成投产。二期扩建工程规模1 万m3/d，工程于2017 年建成投产，尾水排入向阳河。 湖西污水处理厂采用预处理+BAF+滤布滤池工艺，主要构筑物和处理设施有：粗格栅间、提升泵房、细格栅、沉砂池、加药间、混凝沉淀池、污泥回流泵房、曝气生物滤池、消毒池、污泥池、污泥脱水机房、事故调节池、水解酸化池和滤布滤池等。湖西污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A标准。运行至今出水水质稳定达标。 ②废水水量拖运可行性分析 本项目生活污水排放量约60t/a，全厂生活污水排放量约188t/a，即 0.63m3/d，目前湖西污水处理厂剩余处理能力约2万m3/d，占污水处理厂处理能力的0.00315%。有足够余量接纳本项目污水。 ③废水污染物浓度接管可行性分析 项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后，能够满足湖西污水处理厂接管标准要求。 因此项目废水依托湖西污水处理厂间接排放，具有环境可行性。 （3）水环境影响评价结论 综上所述，本项目所排放废水污染因子成分简单，排放量较小，经湖西污水处理厂处理的方案是可行的。在采取上述废水治理措施的基础上，本项目产生的各类废水能得到妥善处理，对当地地表水环境产生的影响较小，因此地表水环境影响是可接受的。 （4）水环境影响评价自查表 建设项目地表水环境影响评价自查表如表7-2所列。 表7-2 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放☑；其他 □ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 ☑；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □； 三级A □；三级B ☑ 一级 □；二级 □；三级 □ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ☑；夏季 ☑；秋季☑；冬季 ☑ 生态环境保护主管部门 ☑；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（ ）个 现状评价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （ COD、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、 ） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 ☑；夏季 ☑；秋季 ☑；冬季 ☑ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ☑：达标 ☑；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区 ☑ 不达标区 □ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 预测情景 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 ☑ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） COD 0.003 50 SS 0.0025 10 NH3-N 0.0003 5（8） TP 0.00005 0.5 TN 0.0001 15 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防治措施 环保措施 污水处理设施 ☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测□ 手动☑；自动□；无监测 □ 监测点位 （ ） 厂区污水总排口 监测因子 （ ） COD、SS 、氨氮、TP、TN 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受 ☑；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 2、声环境影响分析 本项目投产后，噪声主要来源于调试、试验， 噪声源强在45～ 60dB (A) 之间。 （1）噪声污染治理措施 ①调试、试验产生的噪声，采取基础隔振，设置减振机座或减振地沟；降噪15dB（A）。 ②噪声源在厂房内，房顶和墙壁安装吸声海绵，衰减值10dB（A）。 ③墙壁阻挡衰减值取4dB（A），窗户阻挡衰减值取5dB（A）。 （2）点声源预测模式 本项目采用点声源几何发散衰减模式进行预测，将各预测目标的贡献值和现状值进行叠加。预测时，取机器设备的最大噪声值。因噪声源在厂房内，墙壁阻挡衰减值取8 dB（A），窗户阻挡衰减值取6 dB（A）。噪声源至某一预测点的预测值用下式进行计算。 Lp =L0-20×lg（） 式中：Lp —— 距离基准声源r米处的声压级，dB（A）； L 0—— 离声源距离为r0米处的声压级，dB（A）； r —— 预测点距声源的距离，m。 （3）基准预测点噪声级叠加公式： Lp总=10×lg[] 式中：Lp总— 叠加后总声级，dB（A）. Lpi— i声源至基准预测点的声级，dB（A）. n— 噪声源数目。 （4）预测结果 由上式可推出噪声随距离增加而衰减的情况，该厂厂界噪声预测值如表7-3所列： 表7-3 厂界噪声预测结果（夜间不生产） （单位：dB（A）） 监测点位 背景值 贡献值 叠加值 标准 昼间 夜间 昼间 昼间 夜间 昼间 夜间 基地1东 51.3 40.4 43 53 43 55 45 基地1南 50.4 40.8 43 52 43 55 45 基地1西 51.6 40.2 44 53 43 55 45 基地1北 51.5 40.7 43 53 43 55 45 基地2东 52.2 40.9 43 54 43 55 45 基地2南 51.7 40.7 43 53 43 55 45 基地2西 51.6 40.3 44 53 43 55 45 基地2北 51.0 40.8 43 52 43 55 45 最近居民 50.7 40.2 40 52 43 55 45 计算结果表明，在采取厂房隔声及基础减振等降噪措施后各厂界昼夜噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准，居民点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 综合分析，本项目经噪声治理后对该区域声环境质量影响较小，当地声环境质量仍能达到功能区要求。 3、固体废物环境影响分析 表7-4项目主要固废物产生情况 序号 固废名称 产生量（t/a） 危废分类及编号 备注 1 生活垃圾 0.75 / 环卫清运 本项目固体废物有生活垃圾，生活垃圾环卫部门处理。 综上所述，该项目所产生的固废经上述措施可得到有效处置，不会引起环境卫生和“二次污染”的问题，对周围环境影响较小，固废处置措施方案可行。 4、土壤环境评价等级 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018中“4.2.2根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”。 本项目参照“《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）HJ964-2018附录A：土壤环境影响评价项目类别”进行评定，评定结果如表7-5所列。本项目参照“其他行业”，列入Ⅳ类。” 表7-5 土壤环境影响评价项目类别 行业类别 项目类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 其他行业 全部 其他用品制造包括①木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业；②家具制造业；③文教、工美、体育和娱乐用品制造业；④仪器仪表制造业等制造业。 本项目土壤环境影响评价项目类别定为Ⅳ类，所以不开展土壤环境影响评价。 5、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测该项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期 间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和 易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、 应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （1）风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录 B 及《危险化学品重大 危险源辨识》（GB18218-2018），本项目不涉及风险物质。 （2）环境风险评价等级 表7-6 建设项目环建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危害性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情境下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化风险，按照下表确定环境风险潜势。 表7-6 环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性P 极高危害（P1） 高度危害（P1） 中度危害（P1） 轻度危害（P1） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境高度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境高度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 P的分级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C进行危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，主要依据为危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M）。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中的内容“环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-32 确定评价工作等级”。 危险物质数量与临界量比值（Q） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B中全部风险物质，判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及环境风险物质，计算风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值 Q。 按下式计算： 式中：q1，q2，...，qn——每种风险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种风险物质的临界量，t。 当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，该项目环境风险潜势为I。当Q≥1 时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100，分别以Q1、Q2和Q3表示。 对比《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目危险物质为机油。其Q 值计算如下： 表 7-7 突发环境事件风险物质 Q值计算表 序号 名称 最大量（吨） 临界量（吨） Q 值 1 / / / / 合计 0 根据表7-36，本项目Q 小于1，环境风险潜势为I，因此判定拟建项目环境风险潜势为I。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）4.3章节表1中的评价工作等级划分，拟建项目对环境分析简单分析。 表7-8 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 a a 是相对详细评价工作内容而已，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范 措施等方面给出定性的说明。见附录 A。 拟建项目简单分析参照附录A，填写建设项目环境风险简单分析内容表。 （3）风险识别与源项分析 风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别，根据对本项目所用原辅料理化性质进行分析，并根据项目实际情况，本项目风险事故类型主要为：线路老化导致火灾 火灾爆炸事故的影响主要表现在以下几个方面：在火灾爆炸过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾爆炸会毁坏物资，造成经济损失；火灾过程中产生消防废水，污染附近水体；火灾爆炸过程中释放的烟气将对周围大气环境造成一定的污染。 （4）事故防范措施及应急预案 火灾事故防范措施： ① 安排专人定期检查原辅料仓库，检查人员对使用、贮存情况应记录在册； ② 加强火源的管理，严禁烟火带入，厂房应设有明显的禁止烟火安全标志； ③ 加强员工培训、制定合理操作规程，在厂房内安装火灾报警、感温报警、有毒有害气体浓度报警仪等系统 ④ 配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、手提式干粉灭火器等； ⑤ 定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 爆炸事故防范措施： ① 厂房内安装有效的通风设备，加强清扫工作，控制室内温度，加强车间内通风； ② 应加强火源的管理，严禁烟火带入，厂房应设有明显的禁止烟火安全标志； ③ 厂房内安装火灾报警装置，并配备一定数量的自给式呼吸器、消防防护服、手提式干粉灭火器等； ④定期对职工进行消防安全培训，确保每位职工都掌握安全防火技能，一旦发生事故能采取正确的应急措施。 （5）环境风险评价结论 综上，在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风 险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 六、地下水 根据《《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）》附录A，本项目为机械项目，行业类别为“164研发基地”，对应地下水环境影响评价项目类别为“Ⅳ”类，可不开展地下水环境影响评价。 七、清洁生产与循环经济 清洁生产是企业生产过程采取整体的预防性措施，以减少资源和能源的消耗，降低污染物的产生和排放量，是生产发展和环境保护相协调的重要手段。清洁生产是我国工业可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程转变、达到循环经济和可持续发展目标的重大措施。 （1）生产工艺的清洁性 本项目主要为电子信息装备的科研试验，所用设备为自动化控制，属清洁生产工艺。 （2）能源的清洁性 本项目使用电能作为能源，电能属清洁能源，减少了污染物的排放。 （3）清洁生产管理 ①采取切实、可行、高效的措施保证环保处理设施的正常运转。 ②把环境管理贯穿于生产车间每一道工序，切实做到减污、节能、增效。 ③对照清洁生产的要求，建立、完善并执行清洁生产制度。 八、环境管理和环境监测 （1）环保机构 项目环境保护工作计划由总经理总负责，副总经理主管，具体工作由管理科室组织实施。科室配备环保巡视监督专职人员。管理职责主要包括：贯彻执行环保方针政策，制定实施环保工作计划规划，组织全厂环保工作验收考核，监督三废达标排放，负责污染事故调查处理。 （2）投产期的环保工作 ①制定污染治理操作规程，记录污染治理运行及检修情况，确保环保治理设施常年正常运转。 ②编制项目环保治理设施竣工验收方案报告，三个月内进行竣工验收监测 ③为确保污染治理措施执行“三同时”，公司应使环保投资和运行费用落实到位，保证各项治理设施达到设计要求。 （3）环境监测计划 为有效地了解企业的排污情况和环境现状，保证公司排放的污染物达到有关控制标准的要求，应对公司各排污环节的污染物排放情况实施定期监测。为此，应根据公司的实际排污状况，制定并实施切实可行的环境监测计划，监测计划应对监测项目、监测频次、监测点设置以及人员职责等要素作出明确规定。 根据项目特点，污染源例行监测计划应包括对废水、噪声的例行监测。监测的实施依据为《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测，项目污染源例行监测计划如下： 表7-9 运营期环境监测项目一览表 类别 排放口 编号 污染物名称 监测设施 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 废水 DW001 pH、COD、SS、氨氮、总磷、总氮 手动 瞬时采样， 3个样 1次/年 pH 计、重铬酸钾法、重量法、纳氏试剂分光光度法、钼酸铵分光光度法、紫外分光光度法、亚甲蓝分光光度法 噪声 厂界噪声 LAeq 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 九、绿化 绿化不仅能够净化空气、美化厂区环境，而且具有吸声、隔声、防风固沙、防治污染、增加生物多样性的功能。工厂以选择速生乔木为主，如：泡桐、悬铃木、松柏、香樟等。工厂应首先把厂前区和办公室、楼宇附近绿化起来。在行车干道及车间四周，通过绿化收到防风遮荫的功效。在噪声较强的车间旁，选用树冠矮、分枝低、枝叶茂密的灌木丛和乔木，形成疏松的树群或数行林带，以减弱噪声强度。 十、排污许可 建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可 证。依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 拖运至污水处理厂处理 达标后排放 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
| 固废 | 固体废弃物 | 生活垃圾 | 环卫清运 | 合理处置零排放 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为各类设备及配套设备运行时产生的噪声，噪声源强范围在45～60dB（A）之间。经设备减振、厂房隔声及距离衰减后，可使各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 建设项目对周围生态环境基本无影响。 |

# 九、环保经费及三同时

环保治理费用概算 项目在运营过程中，产生的废水、固体废物及噪声将对周围环境造成一定的影响，因此必须采取相应的环保措施，并保证其环保投资，以使环境影响降到最小程度。环境保护工程投资金额为20万元。 表9-1 环保工程项目投资和“三同时”验收一览表 污染 类别 污染源 主要污染物 治理设施 设计 能力 处理 效果 环保投资（万元） “三同时”实施进度 废水 生活污水 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮 化粪池 2m3/d 达标 排放 125 与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行 废气 / / / / / / 噪声 生产设备 噪声 隔声、减振等设备的购置安装 / 达标排放 50 固废 生产/生活 生活垃圾 环卫清运 / 合理处置，不会造成二次污染 5 雨污分流及排污口规范化设置 利用现有雨水排放口 20 绿化工程 依托现有 / 总量平衡具体方案 废水在湖西污水处理厂内平衡，固废排放量为零 / 合计 / 200

# 十、结论与建议

1.项目建设概况 中国船舶重工集团公司第七二三研究所位于高邮市菱塘回族乡清真村，企业拟投资36960万元，在龙王组建设基地1，占地46568m2，在桥头组、大堰组建设基地2占地33320m2，项目建成后对试验能力体系进行进一步提升和完善，打造国家级综合电子战试验靶场有重要意义。 2.产业政策符合性 项目于2020年8月25 日取得扬州高邮市发展改革委的登记信息单（项目代码2020-321084-65-03-552229）。 建设项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和淘汰类项目；对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录》（2012年本，2013年修订），本项目不属于限制类和淘汰类项目，也不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》及《限制用地项目目录（2012年本）》中淘汰和限制项目及其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，为允许类项目。因此，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 3. “二六三”相符性分析 对照《关于全省开展“两减六治三提升”环保专项行动方案》、《扬州市“两减六治三提升”专项行动实施方案》、《关于印发<高邮市“两减六治三提升”专项行动实施方案>的通知》，本项目符合“二六三”相关行动方案的相关要求。 4. “三线一单”相符性 （1）生态红线 本项目距离最近的高邮湖湿地自然保护区约0.065km，项目用地不在《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》划定的管控范围内。拟建项目不会导致辖区内生态红线区生态服务功能下降，不违背生态红线区域保护规划要求。 因此本项目与《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》、《省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）是相符的。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境除 PM2.5 数据超标，其他因子基本满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；向阳河地表水各监测断面因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 III 类标准要求；厂界四周声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准、周边居民点声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。本项目废水、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此本项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）资源利用上线 本项目营运过程中资源利用主要包括生活用水、电能等，余量充足，因此本项目不超出当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于《江淮生态经济区高邮市产业准入负面清单（禁止类）》中的禁止发展产业和《江淮生态经济区高邮市产业准入限制清单》中的限制发展产业，综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 5.环境现状评价 本项目选址于菱塘回族乡。本项目所在地大气环境除PM2.5数据超标，其他因子基本满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；向阳河地表水各监测断面因子满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准要求；厂界四周声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准、周边居民点声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。 6. 环境影响评价结论 （1）水环境 全厂废水为生活污水，化粪池处理后由高邮市政部门拖运至湖西污水处理厂处理，项目产生的生活废水能得到妥善处理，对当地地表水环境产生的影响较小。 （2）气环境 本项目运营期不产生废气。 （3）声环境 本项目实施后，基地1和基地2厂界昼夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准1类标准，居民点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （4）固体废弃物 本项目固体废物主要有生活垃圾。生活垃圾交由环卫部门处理，项目产生的各项固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。 7.污染物总量控制 本项目新增接管废水污染物量为：废水量：60t/a、CODCr：0.034t/a、SS：0.024t/a、 NH3-N：0.0012t/a、TP：0.00025t/a，作为接管总量考核指标；新增排入外环境水污染物总量为：废水量：60t/a、CODCr：0.003t/a、SS：0.0025t/a、NH3-N：0.0003t/a、 TP：0.00005t/a，本项目废水总量在湖西污水处理厂内平衡。 固体废弃物的排放量为零。 综上所述，本次项目建设符合江苏省生态红线区域保护规划、达标排放原则、总量控制原则及维持环境质量原则；符合风险防范措施要求，环保设施正常运行要求；符合国家、地方产业政策要求。在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，本次项目的建设从环境保护角度而言，项目实施是可行的。 建议 ①严格落实各项污染治理措施，确保污染物达标排放。 ②项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。配备必要的环境管理专职人员，落实、检查环保设施的运行状况。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1立项批准文件 附件2项目环评委托书 附件3 营业执照及法人身份证 附件4一期环评批复 附件5 一期验收意见 附件6 本项目环评咨询意见 附件7 选址意见书 附件8 检测报告 附图1项目地理位置图 附图2项目周边概况图 附图3项目平面布置图 附图4 生态红线图 附图5 用地红线 附表 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

场地平整

主体工程

设备安装

噪声、扬尘、车辆尾气

噪声、扬尘、设备尾气

噪声

建筑垃圾

施工人员的生活污水和生活垃圾

60

拖运至湖西污水处理厂

60

损耗15

75

自来水

生活用水

生活污水预处理设施

188

拖运至湖西污水处理厂

188

损耗38

226

自来水

生活用水

生活污水预处理设施